## Slide 1: ベイジアンネットワークと クラスタリング手法を用いたWeb障害検知システムの開発
井上研究室
爲岡 啓

## Slide 2: 背景
社会基盤としてのWebシステム
  資源やサービスを一括管理
  安定した長期稼働が求められる
  信頼度の高い障害検知が必要

## Slide 3: 障害検知
障害検知とは
  システムの異常を認識し，検知すること
Webシステムの障害検知の現状
  ハードウェア
    物理状態の常時監視
    障害を検知したら系を切り替える
  ソフトウェア
    CPU利用率，メモリ使用量など，個々のメトリクスから管理者が判断
Notes: ソフトウェア側に着目します，ということを説明する
ソフトウェアの障害検知に着目しました

## Slide 4: 問題点
管理者の扱うメトリクス量，種類の増加
それらの複雑な連携
→人間の勘や経験のみに依存してしまう
複雑性の高いメトリクス群を，
解析技術を用いて処理し，検知を自動化

## Slide 5: メトリクス解析技術
ベイジアンネットワーク
  過去に起こった事象の因果関係をモデル化し，現在の状態から注目する事象の発生確率を算出する
    →因果関係を元にして，障害の確率検知が可能
事象F
事象D
事象B
事象E
事象A
事象C

## Slide 6: メトリクス解析技術
クラスタリング
  正常時の状態のn個のメトリクスを利用し，n次元空間上にプロットする
  正常時の点が集まる位置をクラスタとして認識し，現在の状態と最近クラスタとの距離を計算する
    →正常時と異常時の差を距離として検出できる
正常時クラスタ
現在の状態
メトリクスA
メトリクスC
メトリクスB

## Slide 7: 解析技術の特徴
ベイジアンネットワーク
  利点：メトリクスの相関関係を反映できる
  欠点：学習情報が少ない場合には検知できない
    負荷がかかった状態の学習情報がないと認識しない
クラスタリング
  利点：学習データが少量であっても検知が可能
  欠点：学習データの選定が難しい
    モデル化の際，異常時のデータ除去が必要
2つの解析技術を組み合わせた障害検知を行う

## Slide 8: 研究概要
目的
  2つのデータ解析技術を組み合わせて，
  障害検知を自動化する
方法
  Webシステムの実装
  システムに負荷をかけて，メトリクスを収集
  メトリクスを元にモデルを生成
  モデルを利用して実際に検知できるか実験，評価

## Slide 9: Webシステムの実験環境
4つのコンポーネントで構成
Webサーバには2台，残りは1台ずつ，計5台の仮想計算機を用意する
Load Balancer
Apache mod_proxy,
balancer
Client
Apache
JMeter
Web Server
Apache Tomcat
JPetStore
Database
MySQL

## Slide 10: 実験プロセス
Load Balancer
Apache mod_proxy,
balancer
Client
Apache
JMeter
Web Server
Web : Apache Coyote
AP : Tomcat
System : JPetStore
異常検知モデル
学習用メトリクス
生成
収集
メトリクス収集対象
10
出力
異常発生確率，距離
取得メトリクス
入力
収集
Database
MySQL
外部ツールによる
負荷

## Slide 11: 計測メトリクス
CPU
  CPU利用率(%)
Memory
  メモリ利用量(byte)
Disk
  Disk I/Oのオペレーション数(ops/sec)
Network
  ネットワーク送受信量(byte/sec)

## Slide 12: メトリクス取得方法
クライアントからWebサーバA，Bへアクセスを継続し，要件に従いサーバに負荷をかける
学習用メトリクス収集期間を「区間」とする
時間 | 要件 | 区間
0：00～3：00 | 負荷注入なし | ①
3：00～6：00 | WebAのみに負荷注入 | 
6：00～9：00 | WebA,B両方に負荷注入 | 
9：00～12：00 | WebBのみに負荷注入 | 
12：00～15：00 | 負荷注入なし | ②

## Slide 13: モデル生成
2つの区間において，ベイジアンネットワーク，クラスタリングのモデルを生成する
  植田のツールを利用
  クラスタリングは正常時である区間①を，ベイジアンネットワークは負荷学習のため区間②を利用
実験データを元に30種類のモデルを生成し，その中から検知率の高い1種類を，それぞれ選定した

## Slide 14: 障害とその検知の定義
Webシステムの障害を，「応答時間が3秒を超える場合」として定義する
以下の2つの条件を満たす時，検知を行う
  ベイジアンネットワークモデルで算出した確率の値が0.6を超える
  クラスタリングモデルで算出した距離の値が100000以上である
この定義のもと，検知開始から1分以内に障害が発生すれば検知成功とする

## Slide 15: ベイジアンネットワークによる検知
Chart: 
(分)
(確率)
(秒)
区間②に対して異常発生確率を計算
障害発生点
検知点
検知成功点

## Slide 16: クラスタリングによる検知
区間②に対して距離計算
異常発生時刻の距離は高い値を示している
Chart: 
(分)
(距離)
(秒)
障害発生点

## Slide 17: 評価
モデル作成に利用したものとは別のデータを用意し，以下の項目について調査する
  実験期間中に障害が起こった回数
  検知回数
  検知成功回数，失敗回数
  対処時間
    検知成功時，障害が起こった時刻と検知開始時刻との差を対処時間とする
これらのデータを基に，適合率，再現率を算出

## Slide 18: 評価結果
15回の実験を行った
平均障害回数 | 平均検知回数 | 平均検知成功回数 | 平均検知失敗回数 | 平均対処時間
3.47回 | 4.40回 | 1.87回 | 2.53回 | 20.6秒
適合率 | 再現率
42.5% | 53.9%
検知成功率が低い原因
・障害が連続して起こり，確率が高い値を出し続ける
・検知しても応答時間が閾値に到達しない
適合率＜再現率に対して
漏れを許して障害を確実に検知する(適合率が高い)より，なるべく多くの障害を検知する(再現率が高い)ほうが良い
検知の方向性として正しい

## Slide 19: 今後の課題
パラメータを変更して実験する
  メトリクスの最適化
対処時間を伸ばす
  対処のための行動を取れる最短時間：5分
実際に障害検知を行うツールを作成する