## Slide 1: パターンマイニング技術を 用いた実時間プログラムの コーディングパターン検出
井上研究室
中村 勇太
Notes: 1枚目
それでは
パターンマイニング技術を用いた実時間プログラムのコーディングパターン検出と題しまして
井上研の中村が発表いたします．

## Slide 2: コーディングパターン
複数のモジュールに分散する定型的なコード[1]
  例：ファイルのオープン・クローズ，例外処理
守らなければいけないルールを表している
  プログラムがルール通りに記述されているかチェックすることでバグの検出が可能
:
fopen()
:
fclose()
:
:
fopen()
:
fclose()
:
:
fopen()
:
fclose()
:
[1] 石尾ら.”シーケンシャルパターンマイニングを用いた
コーディングパターン抽出”,情報処理学会論文誌(2009)
Notes: 2枚目
コーディングパターンとは複数のモジュールに分散する定型的なコードを指します．
例えばC言語においてファイルのオープンとクローズを行うfopen()関数とfclose()関数の対応や
例外発生時に行われる定型処理が挙げられます．
オープンを行った後は必ずクローズしなければならない，例外が発生したら特定の処理を行わなければならないというように
コーディングパターンは守らなければいけない実装上のルールを表しているので，そのルール通りに記述されているかチェックすることで
バグの検出ができます．コーディングパターンが発生しやすいプログラムとして実時間プログラムがあります．

## Slide 3: 実時間プログラム
決められた時間内に計算が完了する必要がある組み込みプログラム
  例：自動車制御，航空制御システム
不具合の与える影響が大きいため，高い信頼性が求められる
  例：自動車事故，製品の回収・修正によるコスト
コーディングパターンを用いたバグの
検出により信頼性を向上
Notes: 3枚目
実時間プログラムは決められた時間内に計算が完了する必要が
ある組込みプログラムの事を指しています．そして，事故や製品の回収・修正によりコストがかかるなど
実時間プログラムでは不具合が与える影響が大きいため，その開発では高い信頼性が要求されます。
そこで実時間プログラムからコーディングパターンを検出できれば，バグ検出に用いることで
信頼性向上の支援が出来ると考えました．

## Slide 4: 実時間プログラムの特性
実装言語は主にC言語
コーディングパターンが発生しやすい
  実行速度の制限によりコードを1つの関数にまとめず複数箇所に展開
ジャンプ命令，プリプロセッサ命令の多用
  時間やリソースの制約を守るため
Notes: 4枚目
そうした実時間プログラムの特性ですが，
まず，実装は主にC言語で行われていること，そして
実行速度の制限によりコードを1つのモジュールにまとめず複数箇所に展開して記述するため
コーディングパターンが発生しやすくなるという特性があります．
また時間的制約を守るためジャンプ命令を使用することや厳しいリソース制約を守るために
プリプロセッサ命令を用いて実行コードの切り替えを動的に行うことを回避するという特性もあります．

## Slide 5: コーディングパターン検出に 関する既存研究
Javaプログラムに対するコーディングパターン検出の研究は行われている[1]
  コーディングパターンを関数呼び出しと制御構造の列と捉えている
シーケンシャルパターンマイニングを利用
  順番を考慮した，頻出する要素の組み合わせを検出
  例:ユーザのWEBページのアクセス履歴から，よく閲覧されているページの順番を検出
[1] 石尾隆ら.”シーケンシャルパターンマイニングを用いた
コーディングパターン抽出”,情報処理学会論文誌(2009)
Notes: 5枚目
コーディングパターン検出の既存研究としてJavaプログラムに対する検出が行われています．
この研究ではプログラムの振る舞いを理解するためには関数呼び出しの列が有用であるとし
コーディングパターンを関数呼び出しとそれに付随する制御構造から構成されるとしています．
この研究ではシーケンシャルパターンマイニングを用いてコーディングパターンを検出しています．
この手法は順番性を考慮した，頻出する要素の組合せを見つけるための手法で，
例えばユーザのWEBページのアクセス履歴から，よく閲覧されているページの順番を
検出することができる手法です．

## Slide 6: 既存研究の問題点
実時間プログラムの特性を考慮していない
  ジャンプ命令やプリプロセッサ命令に
  対応していない
実時間プログラムに対して既存手法をそのまま
適用できない
Notes: 6枚目
しかし，手法そのままでは先ほど説明した実時間プログラムの特性を考慮していないという
問題があります．ジャンプ命令やプリプロセッサ命令に対応していないため，
実時間プログラムに対して既存手法をそのまま適用することはできないと考えられます．

## Slide 7: 研究概要
実時間プログラムのコーディングパターン検出手法の提案
  バグの検出への利用が目的
  実時間プログラムの特性を考慮
  対象はC言語
実時間OSカーネルのプログラムへ適用
提案手法の有用性を評価
Notes: 7枚目
そこで本研究では実時間プログラムがジャンプ命令やプリプロセッサ命令を多用するという特性を
考慮した上でバグ検出を目的としたコーディングパターン検出を行う手法を提案しました．
さらに，手法をC言語で記述された実時間OSカーネルに対して適用し，その有用性を評価しました．

## Slide 8: コーディングパターン検出手法の概要
ステップ1
ステップ3
要素抽出
コーディング
パターン検出
結果の
絞り込み
ステップ2
プログラム
要素列
コーディングパターン
絞り込み後のコーディングパターン
Notes: 8枚目
こちらが本手法の概要図となっています．
本手法は3つのステップから構成されています．
ステップ1でプログラムからコーディングパターンを構成する要素を抽出し，ステップ2でその要素列をもとに
コーディングパターンの検出を行います．出力されるコーディングパターンの数は多く，開発者が手作業ですべてを確認することは困難なため，ステップ3として結果の絞り込みを行います．

## Slide 9: ステップ1:構成要素の抽出
プログラムから各要素を抽出
  マクロ呼び出しや関数呼び出し
  制御構造
  goto文，ラベル文，return文
fp = fopen();
CHECK();
if (flag) {
fgets();
goto label;
}
label:
fclose(fp);
fopen()
CHECK()
IF
fgets()
goto
label
END-IF
label:
fclose()
要素抽出
Notes: 9枚目
これから各ステップについて説明していきます．
ステップ1ではプログラムからコーディングパターンを構成する各要素を抽出します．

## Slide 10: ステップ1:構成要素の抽出
プログラムから各要素を抽出
  マクロ呼び出しや関数呼び出し
  制御構造
  goto文，ラベル文，return文
fp = fopen();
CHECK();
if (flag) {
fgets();
goto label;
}
label:
fclose(fp);
fopen()
CHECK()
IF
fgets()
goto
label
END-IF
label:
fclose()
要素抽出
Notes: 要素として，既存研究でも用いられていた関数呼び出しと制御構造を抽出します．
制御構造はこのように制御文の始まりと終わりを表す要素が抽出されます．

## Slide 11: ステップ1:構成要素の抽出
プログラムから各要素を抽出
  マクロ呼び出しや関数呼び出し
  制御構造
  goto文，ラベル文，return文
fp = fopen();
CHECK();
if (flag) {
fgets();
goto label;
}
label:
fclose(fp);
fopen()
CHECK()
IF
fgets()
goto
label
END-IF
label:
fclose()
要素抽出
Notes: まず，既存研究でも用いられていた要素である，関数呼び出しと制御構造を抽出します．
制御構造はこのように制御文の始まりと終わりを表す特別な要素が抽出されます．

## Slide 12: ステップ1:構成要素の抽出
プログラムから各要素を抽出
  マクロ呼び出しや関数呼び出し
  制御構造
  goto文，ラベル文，return文
fp = fopen();
CHECK();
if (flag) {
fgets();
goto label;
}
label:
fclose(fp);
fopen()
CHECK()
IF
fgets()
goto
label
END-IF
label:
fclose()
要素抽出
Notes: 9枚目
さらに，実時間プログラムの特性を踏まえて
goto文，ラベル文，return文を要素として追加しました．

## Slide 13: ステップ2:コーディングパターン検出(1/2)
  シーケンシャルパターンマイニングを利用[2]
  順番を考慮した，頻出する要素の組み合わせを抽出
要素列と最小支持度(出現頻度)からコーディングパターンを検出
  10個以上の関数に出現する場合のみ出力
[2] Mohammed J. Zaki.” SPADE: An Efficient Algorithm for Mining Frequent
Sequences”, Machine Learning(2001)
Notes: 11枚目
ステップ2では抽出された要素列からコーディングパターンの検出を行います．
検出は既存研究と同じくシーケンシャルパターンマイニングを用いて行います．
シーケンシャルパターンマイニングでは要素列から，指定した値以上の頻度で出現する
コーディングパターンを出力します．
本研究では，最低10個の関数に出現するようなコーディングパターンのみ出力します．

## Slide 14: ステップ2:コーディングパターン検出(2/2)
各関数から得られる要素列の集合
fopen()
fgets()
fclose()
得られるコーディングパターンの集合
コーディングパターン検出
fopen()
CHECK()
IF
fgets()
goto
label
END-IF
label:
fclose()
コーディングパターン検出の概要
Notes: 11枚目
コーディングパターン検出はこのように
各関数から抽出した要素列の集合から右のように頻出する
要素の組み合わせの集合が検出されます．

## Slide 15: ステップ3:結果の絞り込み -コーディングパターンの除外-
コーディングパターンとしての正確性
  制御構造及びラベルの対応関係が取れていない 場合は除外
関数呼び出しの数
  関数呼び出しの数が2つ未満の場合は除外
IF
goto
label
END-IF
label:
fopen()
IF
fclose()
fopen()
label:
fclose()
関数呼び出しの数が2つ未満
END-IFがない
goto文がない
Notes: 12枚目
goto文やラベル文が要素として追加されるためマイニングの結果出力されるコーディングパターンは
膨大な数となるためステップ3では結果の絞り込みを行います．
左の図のIFに対してEND-IFがないような制御構造の対応関係が取れていない場合や真ん中の図のようにジャンプ文とラベルの対応関係が取れていない場合は
コーディングパターンとして意味をなさないため除外しました．
また，右の図のように関数呼び出しの数が2つ未満のコーディングパターンは開発者にとって重要ではないと判断し除外しました．

## Slide 16: ステップ3:結果の絞り込み -ラベルの対応関係-
ラベルの対応関係について
  マクロ関数がgoto文を含んでいる場合に対応
fopen()
CHECK()
fgets()
label:
fclose()
コーディングパターン
Notes: 13枚目
また，ラベルの対応関係を見るにあたり，図のように一見するとラベルの対応が
取れていないコーディングパターンでもマクロ関数がジャンプ文を
含んでいて実は対応関係が取れていた，という場合がありました．そこで，
マクロ関数が存在する場合は同一ディレクトリに存在するヘッダファイルを
みてgoto文が含まれているか調べました．

## Slide 17: ステップ3:結果の絞り込み -ラベルの対応関係-
ラベルの対応関係について
  マクロ関数がgoto文を含んでいる場合に対応
fopen()
CHECK()
fgets()
label:
fclose()
コーディングパターン
マクロ関数の定義
#define CHECK()
do {
:
goto label;
:
} while (0)
Notes: 13枚目
また，ラベルの対応関係を見るにあたり，図のように一見するとラベルの対応が
取れていないコーディングパターンでもマクロ関数がジャンプ文を
含んでいて実は対応関係が取れていた，という場合がありました．そこで，
マクロ関数が存在する場合は同一ディレクトリに存在するヘッダファイルを
みてgoto文が含まれているか調べたうえでラベルの対応関係が取れているかチェックしました．

## Slide 18: ステップ3:結果の絞り込み -極大化-
極大化
  部分パターンの中から最大長のパターンを選択
関数A
：
fopen()
:
fgets()
:
fclose()
：
コーディング
パターン検出
関数C
：
fopen()
:
fgets()
:
fclose()
：
…
最大長パターンを選択
fopen()
fclose()
fgets()
fopen()
fgets()
fopen()
fclose()
fgets()
fclose()
fopen()
fgets()
fclose()
要素数1のパターン
要素数2のパターン
要素数3のパターン
Notes: 14枚目
また，このアルゴリズムでは図のように
要素数1のパターン，要素数2のパターンというようにすべての部分パターンが出力されます．
ここでは最大長のパターンを選択し，残りのパターンは除外しています．
以上が本研究のコーディングパターン検出手法となります．

## Slide 19: 適用対象
TOPPERS/ATK2の4つのプロダクト
  自動車制御用の実時間OSのカーネル部分
  実装言語はC
プロダクト名 | .cファイルの数 | 関数の数 | LOC(総行数) | 拡張機能
ATK2SC1 | 12 | 81 | 4,620 | ベースプロダクト
ATK2SC1MC | 17 | 131 | 7,726 | マルチコア拡張
ATK2SC3 | 16 | 134 | 7,698 | メモリ保護機能/OSAP
ATK2SC3MC | 19 | 172 | 10,244 | SC3+MC
Notes: 15枚目
そしてここからは手法の適用に入ります．
今回の研究では対象として
TOPPERS/ATK2の4つのプロダクトを用いました．ATK2はC言語で記述された自動車制御用の
実時間OSカーネルです．こちらの表は各プロダクトに含まれるcファイルの数や関数の数，ソースコードの行数を表しています．

## Slide 20: 絞り込みによる削減割合
全プロダクトにおいて約99%の不要なコーディングパターンを削減できている
 | 絞り込み前の コーディングパターンの数 | 関数呼び出しの数 による絞り込み後 | 制御構造の対応 による絞り込み後 | ラベルの対応による絞り込み後 | 極大化後 | 削減割合(%)
ATK2SC1 | 408,613 | 392,648 | 258,441 | 9,026 | 29 | 99.993
ATK2SC3 | 157,148 | 150,259 | 97,909 | 3,639 | 64 | 99.959
ATK2SC1MC | 17,561,490 | 17,499,108 | 17,204,504 | 154,235 | 240 | 99.999
ATK2SC3MC | 34,279,185 | 34,246,413 | 34,138,960 | 274,025 | 511 | 99.999
それぞれの絞り込みを適用した後のコーディングパターンの数
開発者が手作業で確認するコストを削減
Notes: 16枚目
こちらの表はそれぞれの絞り込みを適用した後のコーディングパターンの数を表しています．
すべてのプロダクトで約99%のコーディングパターンが削減され，開発者が手作業で確認するコストを減らせました．

## Slide 21: 評価
各プロダクトのコーディングパターンに対して長さの上位5つ，計20個を選択
仕様書から読み取れる情報がコーディングパターンに反映されているか確認
結果
  20個中19個が仕様書を反映した，意味あるコーディングパターンであることを確認
  コーディングパターンをバグ検出のために利用できると判断
    ・コーディングパターンに基づくコードチェッカーの開発など
Notes: 17枚目
評価についてですが，各プロダクトのコーディングパターンに対して長さの上位5つ，計20個を選択し
TOPPERS/ATK2の仕様書から読み取れる情報がそれらのコーディングパターンに表れているか確認しました．
その結果，20個中19個のコーディングパターンが仕様書を反映した意味あるコーディングパターンであることを確認し，
今後，これらのコーディングパターンをバグ検出に利用していくことができると判断しました．
利用例として，コーディングパターンに基づくチェッカーの開発などを想定しています．
(残りの1個は，lockとunlockのようにペアになっているべきである要素にもかかわらず，片方の要素しか出現していないという理由で
バグ検出に利用できないと判断されました．)

## Slide 22: 仕様書を反映した コーディングパターンの一例(1/2)
x_nested_lock_os_int() d_exit_no_errorhook: x_nested_unlock_os_int()
CHECK_DISABLEDINT() CHECK_CALLEVEL() CHECK_ID()
エラーチェック部
lockとunlock部
既存手法のままではこのコーディング
パターンは検出されない
exit_no_errorhook: return exit_errorhook: x_nested_lock_os_int() call_errorhook() goto
d_exit_no_errorhook
goto文を含む
マクロ関数
エラー処理部
Notes: 18枚目
こちらは仕様書の情報を反映していると判断したコーディングパターンの1つです．アラーム処理やタスク処理など14個の関数に現れる
OS割込みに伴うエラーチェックと対応するエラー処理を表したコーディングパターンで，
エラーチェック部，lockとunlock部，エラー処理部の3つから構成されています．
これらの要素はソースコード上にこの順番で出現します．
仕様書から読み取れる情報としてlockとunlockという関数呼び出しはペアになっているべきこと，そして各関数が割込みに伴うエラーチェック関数を実装していることがあります．
このコーディングパターンは実際に，lockとunlockの対応する関数や，エラーチェック関数を含んでいるため
仕様書を反映した意味あるコーディングパターンであると判断しました．
また，ラベルやマクロを含んでいることから，既存手法をそのまま適用していた場合このコーディングパターンは検出できなかったと考えられます．

## Slide 23: 仕様書を反映した コーディングパターンの一例(2/2)
x_nested_lock_os_int() d_exit_no_errorhook: x_nested_unlock_os_int()
CHECK_DISABLEDINT() CHECK_CALLEVEL() CHECK_ID()
CHECK_CORE()
exit_no_errorhook: return exit_errorhook: x_nested_lock_os_int() call_errorhook() goto
d_exit_no_errorhook
goto文を含む
マクロ関数
CHECK_CORE()
というエラーチェック
関数が追加されている
パターン
先ほどのコーディング
パターンの派生
Notes: 18枚目
また，先ほどのコーディングパターンの派生としてチェック関数が追加されているコーディングパターンも検出されています．
これはプロダクトの機能拡張を反映したことによる変化です．

## Slide 24: まとめと今後の課題
実時間プログラムからコーディングパターンを検出
  不要なコーディングパターンを約99%削減
  選択した20個中19個が意味のあるコーディング パターン
今後の課題
  別プロダクトへの適用
  絞り込みの手法改善
  実際にコーディングパターンをバグ検出に利用
Notes: 19枚目
最後に，本研究では実時間プログラムからコーディングパターンの検出を行い，その評価を行いました
今後の課題としては別プロダクトへの適用や絞り込みの手法改善を行う予定です．
御静聴いただきありがとうございました．

## Slide 26
CHECK_ID(exp)
展開
do {
if (!(exp)) {
ercd = (error);
goto error_exit;
}
} while (0)

## Slide 27: バグ検出への利用
派生プロジェクトを開発する場合
パターンの実装を誤る場合あり
→チェッカーとして
この研究ではプログラム依存グラフを用いている こっちもどうか今後
パターンに少し要素を加えると派生プロダクトのパターンになる→プロダクトで反映されているかチェック

## Slide 28: 結果(1/4)
実行時間
  各ステップに掛かる時間とその合計時間を計測
 | ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | 合計時間
ATK2SC1 | 94ミリ秒 | 3.1秒 | 2.1秒 | 5.3秒
ATK2SC1MC | 78ミリ秒 | 81秒 | 1.1秒 | 83秒
ATK2SC3 | 108ミリ秒 | 4時間46分 | 74秒 | 4時間47分
ATK2SC3MC | 78ミリ秒 | 11時間1分 | 148秒 | 11時間3分

## Slide 29: 仕様書を反映していない コーディングパターン
x_nested_lock_os_int()
IF
END-IF
CHECK_DISABLEDINT() CHECK_CALLEVEL()
exit_no_errorhook: return exit_errorhook: x_nested_lock_os_int() call_errorhook()
lockに対応する
unlockが行われて
いない
Notes: 18枚目

## Slide 30: 仕様書を反映した コーディングパターンの一例
x_nested_lock_os_int() d_exit_no_errorhook: x_nested_unlock_os_int()
CHECK_DISABLEDINT() CHECK_CALLEVEL()
exit_no_errorhook: return exit_errorhook: x_nested_lock_os_int() call_errorhook() goto
d_exit_no_errorhook
goto文を含む
マクロ関数
CHECK_ID()
というエラーチェック関数がないパターン
Notes: 18枚目
また，このほかにもエラーチェック部にバリエーションがあるコーディングパターンが検出されました．
例えば特定の関数ではIDのチェックをする必要がないためこのようなCHECK_ID()というエラーチェック関数がないコーディングパターンが検出されました．

## Slide 31
系列パターン同士を組み合わせて新たな系列パターンを見つけます．
例えばABという系列パターンとBCという系列パターンが見つかっているとき，それらを結合して新しくABCとします．
結合は各系列パターンの出現する関数が同じで出現順になるように行われます

## Slide 32: SPADE
A |  | B |  | C | 
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10
1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 15
1 | 25 | 2 | 15 | 1 | 25
2 | 15 | 3 | 10 |  | 
3 | 10 | 4 | 20 |  | 
4 | 25 |  |  |  | 

## Slide 33: SPADEにした理由
BIDEというアルゴリズムがあり，実行時間についてそのアルゴリズムと比較をしたデータがある
  出現頻度の閾値が低い場合(0.~%)にはBIDEのほうがはやいがある程度高いとSPADEのほうがはやい今回は5%以上なので

## Slide 34: 2つ未満の理由
ルールを見つけてバグ検出に利用したい
→今回はルールは対応関係にある処理と家庭しているAのあとにBみたいに
その過程に基づいて１つや0個のものを省いた
もしかしたら1個の場合にも重要なパターンがあるかもしれないが今後の課題

## Slide 35: マクロ展開しない理由
展開後のソースコードと展開前の
マクロ関数名を比較すると後者のほうが
処理内容を掴みやすいと考えた
展開後を含めてパターンの集合と考えることも予定している

## Slide 36: 極大化について
今回は同じ出現頻度であれば同一の関数とみなして極大化をしている
  100%ではないので本当は各コーディングパターンが属する関数をしらべて完全一致の場合のみ
  極大化をおこなうようにするべき
  →今後の課題

## Slide 37: TOPPERS
ロケットに搭載されている
HRPカーネルとかある
HⅡBロケット

## Slide 38: 手法の改善
出現する関数が僅かに違う類似したコーディングパターンが検出されている
  評価の際に選択するコーディングパターンが類似してしまう
これらをグループ化することを考えている
  パターン間の距離をもとに行う

## Slide 39
if (条件式) then 文1 else 文2
while (条件式) 文1
for (初期化式 ; 条件式 ; 変更式) 文1
(a)
(b)
(c)
条件式中の関数名
IF
文1中の構成要素列
ELSE
文2中の構成要素列
END-IF
条件式中の関数名
LOOP
文1中の構成要素列
条件式中の関数名
END-LOOP
初期化式中の関数名
条件式中の関数名
LOOP
文1中の構成要素列
変更式中の関数名
条件式中の関数名
END-LOOP
(a)
(b)
(c)